## Slide 3
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért
teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között
nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
PARTNEREK:

## Slide 4: Valós idejű mérések és szabályozások
PWM használata

## Slide 5: Időzítések

## Slide 6: While ciklusok időzítése
Alapértelmezett prioritás
Nem determinisztikus
ms vagy us felbontás

## Slide 7: Timed Loop
Magas prioritás
ms vagy us felbontás
Determinisztikus ciklusok

## Slide 8: Determinizmus: tervezési irányelvek
Megfelelő hardver választása
Csak egy Timed Loop processzoronként
Megosztott erőforrások elkerülése
Nem szükséges funkciók kikapcsolása
Alacsony szintű funkciók használata (nem Express VI)

## Slide 9: Megosztott erőforrások
Megosztott erőforrás: több folyamat férhet hozzá egyszerre
Példák:
  Global and Shared variables
  Memory manager
  Senaphore, non-reentrant VI
  Hálózati és fájlműveletek

## Slide 10: Memória előzetes lefoglalása

## Slide 11: Feladatok

## Slide 12: 1. Kapcsolás összeállítása, konfigurálás
Kösse be a LED-sort a digitális kimenetekre!
Konfigurálja a kimeneteket PWM-ként

## Slide 13: PWM beállítása

## Slide 14: 2. PWM vizsgálata
Vizsgálja meg a PWM jelet különböző beállítások esetén!
Használjon oszcilloszkópot!

## Slide 15: 3. Futófény előállítása
Készítsen olyan futófényt, mely a lehető legjobban leutánozza a Knight Rider futófényét!
  http://www.youtube.com/watch?v=QiwZwbDSE_Y

## Slide 16: Felkészülés
Léptető motor felépítése, működése.
Léptetőmotor meghajtási módszerek.