## Slide 1: Mérések NI adatgyűjtővel
Virtuális méréstechnika
Mingesz Róbert, Vadai Gergely
2015.11.06.

## Slide 2: NI USB adatgyűjtők

## Slide 3: NI USB-6008
8 AI, 10 kS/s, 12 bit
2 AO, 150S/s, 12 bit SW timed
12 digital I/O SW timed
32 bit counter
50 000 Ft

## Slide 4: Analóg bemenet

## Slide 5: NI USB-6211
16 AI, 250 kS/s, 16 bit
2 AO, 250 kS/s, 16 bit
4 digital In, 4 digital Out SW timed
2x 32 bit counter
215 000 Ft

## Slide 6: Analóg bemenet

## Slide 7: Analóg bemenetek bekötése

## Slide 8: cDAQ-9174
Választható modulok
4x32 bit counter
7 hardvervezérelt feladat
200 000 Ft (+ modulok)

## Slide 9: NI 9215 – Analóg bemenet
4 x 16 bit, 100 kS/s/Ch, ±10 V
A COM vezetéket mindenképp be kell kötni (GND)

## Slide 10: NI 9263 – Analóg kimenet
4 x 16 bit, 100 kS/s

## Slide 11: NI 9401 – Digitális I/O
8-channel (2x4), 100 ns ultrahigh-speed digital I/O
5 V/TTL, sinking/sourcing digital I/O

## Slide 12: Measurement and Automation Explorer (MAX)

## Slide 13: MAX

## Slide 14: Teszt panel

## Slide 15: DAQmx driver

## Slide 16: Elnevezések
Physical channel (az eszközön lévő bemenet vagy kimenet)
Virtual channel (a fizikai csatorna reprezentációja)
Task (több egyforma típusú virtuális csatornát tartalmazó feladat)

## Slide 17: Mintavételezés
On demand / Software timed A mintavételezést a PC szoftver frissítési rátája dönti el. Nem determinisztikus, alacsony sebességnél használható.
Hardware timed Maga a hardver végzi a mintavételezés vezérlését, determinisztikus. Mintavételi sebesség akár 100 kHz felett is.

## Slide 18: DAQmx paletta

## Slide 19: SW timed feszültségmérés

## Slide 20: Több csatorna beolvasása

## Slide 21: Bemenet kiválasztása
Egyetlen csatorna
Több csatorna kiválasztása (browse)

## Slide 22: Analóg bemenet konfigurálása
Differential Két (szomszédos) bemenet közötti feszültségkülönbség (pl. AI 0-AI 9)
Non referenced (NRSE) Feszültség az AI-Sense-hez képest
Referenced (RSE) Földhöz képest mért feszültség
Default Aktuális csatorna alapértelmezett beállítása pl. AI 0: differential; AI 9: RSE

## Slide 23: Több csatorna különböző módon való konfigurálása

## Slide 24: HW timed mérés

## Slide 25: Folytonos mérés

## Slide 26: SW timed digitális kimenet
1D boolean tömb

## Slide 27: SW timed digitális kimenet
Egész szám (bináris kijelzés)

## Slide 28: SW timed gerjesztés és mérés

## Slide 29: HW timed – szinkrón mérés és gerjesztés

## Slide 30: Kapcsolások

## Slide 31: Termisztor bekötése
Uref
Ut
Rt
Rref
A/D

## Slide 32: Digitális IO használata

## Slide 33: LED-sor bekötése

## Slide 34: Bread-board bekötése

## Slide 35: Leltár

## Slide 36: a) NI USB 6008
Az aktuálisan felhasznált eszköz leltári számát be kell írni a jegyzőkönyvbe!

## Slide 37: C-kit A
Ellenállások:
1 kΩ
10 kΩ
Kondenzátorok
1 nF
10 nF
100 nF
Félvezetők
1N4148 dióda
BZX 55C 3V6 zéner-dióda
Piros, Sárga, Zöld LED
10 kΩ termisztor
5-20 kΩ fényelem

## Slide 38: C-kit A
LED-sor
10 szegmenses LED-sor LTA-1000HR
1 kΩ-os ellenálláshálló
Egyebek
10 kΩ potencióméter
Csavarhúzó
410 uC board

## Slide 39: C-kit A

## Slide 40: C-kit B
70 breadboard vezeték (különböző hosszúságú)
10x 40 cm apa-apa vezeték
10x 40 cm apa-anya vezeték
10x 40 cm anya-anya vezeték
Bereadboard
Jumper kit (10 fekete, 10 színes)
Opamp board (1 db TL071, 1 db MC33201)

## Slide 41: C-kit B
Szét lehet szedni

## Slide 42: Multiméter
UNI-T UT-60H
  multiméter
  2 mérőfej (piros és fekete)
  2 krokodilcsipesz (piros és fekete)
  útmutató

## Slide 43: Multiméter

## Slide 44: Feladatok

## Slide 45: Feladatok
A feladatok részletes leírása elérhető a minta jegyzőkönyvben

## Slide 46: 1. feladat – Hőmérséklet mérése
Készítsen programot, mellyel méri a termisztor hőmérsékletét. A következőket jelezze ki a program:
A termisztor mért ellenállása.
A termisztor által mért hőmérséklet °C-ban.
A termisztor által mért hőmérséklet egy Waveform Chart grafikonon.

## Slide 47: 2. feladat – HW timed mérés és átlagolás
Módosítsa az előző programot, hogy hardware-timed mérés segítségével, nagy sebességgel tudjon több adatot mérni. A mérésenként mért adatokat átlagolva csökkentheti a mért zaj értékét, valamint javíthatja a mérés felbontását.
Vizsgálja meg, hogy függ a mérés zaja, a mérés sebessége a mintavételi frekvenciától és az átlagolt pontok számától! Válasszon ideális paramétereket a későbbi mérésekhez!

## Slide 48: 3. feladat – Kijelzés LED sorral
Kösse rá a LED-sort az adatgyűjtő kimeneteire!
Használja az ellenálláshálót a LED-ek áramának szabályozására!
A LED-sor fényesebben világít, ha negatív logikával hajtjuk meg!
A LED-soron a hőmérséklettel arányosan gyújtsa ki a LED-eket! (Válasszon olyan hőmérséklettartományt, ahol a mért hőmérsékletet változtatni tudja!)

## Slide 49: Szorgalmi feladat – Lehűlés
Vizsgálja meg, hogy kézzel való megfogás után hogyan változik a termisztor hőmérséklete. Milyen görbét követ és miért? Kvantitatívan (számszerűleg) is elemezze a látottakat!
Módosítsa a programot, hogy el tudja menteni a mérési adatokat az egyes mérési pontokhoz tartozó időadatokkal együtt. Rajzolja ki a lehűlési görbét Excelben!