## Slide 3
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért
teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között
nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
PARTNEREK:

## Slide 4: Valós idejű (cRIO) rendszerek programozása
Bevezetés a cRIO platform programozásába

## Slide 5: Valós idejű rendszerek

## Slide 6: Valós idejű rendszer
Megbízhatóan időben válaszol egy eseményre
Műveleteket garantált időn belül elvégez
Fő alkalmazások
  Eseményekre válaszolás
  Szabályozások (Closed-Loop Control)
  Kritikus tesztek

## Slide 7: Fogalmak
Ciklusidő (Loop Cycle Time )
Determinizmus (konzisztens válasz és válaszidő)
Determinisztikus feladat (mindig időben kell végezzen)
Jitter
Prioritás

## Slide 8: Hagyományos OS
A processzoridő megoszlik a programok között
Háttérfeladatok megszakíthatják a kritikus programokat
  Vírusírtók
  Hálózatkezelés...
Magas jitter
Nem determinisztikus

## Slide 9: Valós idejű operációs rendszerek
A magas prioritású feladatok lesnek először végrehajtva
Magas megbízhatóság
Általában nincs UI
Példák:
  NI ETS
  Wind River VxWorks
  Valód idejű Linux

## Slide 10: NI cRIO platform

## Slide 11: cRIO felépítése

## Slide 12: Kommunikáció

## Slide 13: NI cRIO-9076

## Slide 14: NI cRIO-9076 + modulok

## Slide 15: cRIO-9024

## Slide 16: cRIO-9114

## Slide 17: Single Board RIO

## Slide 18: Többszálú környezetek

## Slide 19: Gazda számítógép és célrendszer architektúra

## Slide 20: Gazda számítógép
Host Application
A gazda számítógépen fut
Nem determinisztikus
Kommunikál a céleszközzel
Adatmentés és analízis
Felhasználói interfész

## Slide 21: Target Application
Determinisztikus, időkritikus feladatok
  Vezérlés
  Szabályozás
Nem determinisztikus feladatok
  Kommunikáció
  Adatmentés
  Feldolgozás

## Slide 22: Prioritások kezelése
Több szál versenyez az erőforrásokért
Prioritás: meghatározza hozzájutás elsőbbségét
Éhezés (starvation): a nagy prioritású feladatok lefoglalhatják az összes erőforrást

## Slide 23: Prioritások szintje
Prioritás | Példa
Above time critical | Operációs rendszer, Scan Engine
Time critical | 
 | Timed loop
High | 
Above normal | 
Normal | Alap beállítás, FTP szerver, fejlesztői kapcsolat

## Slide 24: Prioritás beállítása

## Slide 25: Timed Loop

## Slide 26: Timed Loop konfiguráció

## Slide 27: Magas prioritású feladatok
1 processzor: 1 determinisztikus feladat
Amíg az időkritikus feladat nem végez: más folyamatok nem futnak
Processzor kihasználás: legyen kisebb mint 80%

## Slide 28: Szálak végrehajtása

## Slide 29: Éhezés (Starvation)

## Slide 30: Valós idejű mérések és szabályozások
cRIO konfigurálása

## Slide 31: Felderítés és beállítás

## Slide 32: Eszköz felderítése
Measurement and Automation Exlpoler
Azonos alhálózat + DHCP / Statikus IP

## Slide 33: Eszköz kezelése
Hálózati beállítások
Újraindítás
Formázás
Szoftver telepítése

## Slide 34: Szoftver telepítése

## Slide 35: Real-Time környezet

## Slide 36: Komponensek kiválasztása

## Slide 37: Distributed System Manager

## Slide 38: Projekt létrehozása

## Slide 39: Projekt létrehozása
Üres projekt
Projekt minták
  LV FPGA
Példa projektek
  FPGA on cRIO
  Real time on cRIO

## Slide 40: Eszköz hozzárendelése

## Slide 41: Eszköz kiválasztása
Létező eszköz megnyitása
Új eszköz létrehozása és konfigurálása

## Slide 42: Interfész kiválasztása
Scan Interface
  Max 500 Hz
  Egyszerű progarmozás
FPGA Interface
  Nagy sebesség
  FPGA programozás
Mixed mode

## Slide 43: VI létrehozása
Top level application
Futtatás helye:
  Home PC
  Real Time
  FPGA (simulation / target)

## Slide 44: Scan Engine

## Slide 45: Scan Engine

## Slide 46: Példaprogram

## Slide 47: Kód futtatása
„Run” gomb
A program előlapja a számítógépről elérhető
A program a számítógéptől függetlenül fut
Előlapi elemek: nem feltétlenül töltődnek be

## Slide 48: Időzítések

## Slide 49: While ciklusok időzítése
Alapértelmezett prioritás
Nem determinisztikus
ms vagy us felbontás

## Slide 50: Timed Loop
Magas prioritás
ms vagy us felbontás
Determinisztikus ciklusok

## Slide 51: Determinizmus: tervezési irányelvek
Megfelelő hardver választása
Csak egy Timed Loop processzoronként
Megosztott erőforrások elkerülése
Nem szükséges funkciók kikapcsolása
Alacsony szintű funkciók használata (nem Express VI)

## Slide 52: Megosztott erőforrások
Megosztott erőforrás: több folyamat férhet hozzá egyszerre
Példák:
  Global and Shared variables
  Memory manager
  Senaphore, non-reentrant VI
  Hálózati és fájlműveletek

## Slide 53: Feladatok

## Slide 54: 1. Konfigurálás
Helyezze üzembe a cRIO eszközt!
Találja meg az eszközt a MAX segítségével!

## Slide 55: 2. Kapcsolás összeállítása
Kösse rá megfelelő módon a termisztort az adatgyűjtő bemenetére!
  Szükség esetén használjon külső tápfeszültséget!
  Szükség esetén kösse be a földet a modulra!
Kösse be a LED-sort a digitális kimenetekre!
  Konfigurálja a digitális I/O vonalakat kimenetként!
  Használja az ellenálláshallót a maximális áram korlátozására!

## Slide 56: Digitális I/O konfigurálása

## Slide 57: 3. Potenciométer állásának digitalizálása
Készítsen programot, mely a termisztor felhasználásával hőmérsékletet mér!
A LED-soron a hőmérséklettel arányosan gyújtsa ki a LED-eket!
A megjelenítés tartományát válassza meg úgy, hogy jól mutassa a termisztor kézzel való megfogását!

## Slide 58: 4. Élénkülés - halványulás
PWM segítségével oldja meg, hogy a LED ne csak ki-be állapotot vehessen fel, hanem folyamatosan csökkenjen a fényereje.

## Slide 59: PWM beállítása