## Slide 1: Műszerelektronika
Szintkonverzió
http://www.inf.u-szeged.hu/~mingesz/Education/MSE/

## Slide 2: Leltár – cKit
http://www.noise.inf.u-szeged.hu/Research/cefaic/c-kit.php
44 vezeték (apa-apa, apa-anya, anya-anya)
OPAM Board
  TL071
  MC33201

## Slide 3: Leltár – Eszközök, műszerek
Munkaterület
MA-DAQ
Multiméter

## Slide 4: Leltár - Alkatrészek
2x 1 kΩ
1,5 kΩ
2x 2 kΩ
2,4 kΩ
6,8 kΩ
2x 10 kΩ
2x 12 kΩ
24 kΩ
10x jumper
10 x színes jumper
2x 1 nF
2x 3,3 nF
4,7 nF
33 nF

## Slide 5: OPAMP board

## Slide 6: Kapcsolási rajz I.
Bipoláris táp

## Slide 7: Kapcsolási rajz II.

## Slide 8: Panel

## Slide 9: MA-DAQ

## Slide 10: Csatlakozók

## Slide 11: DC-karakterisztika

## Slide 12: Feladatok megoldása
…pármunka…

## Slide 13: 1. feladat – Követő erősítő
Készítsen egy követő erősítőt a TL071 felhasználásával, és mérje meg, hogyan függ a kimenet a bemenettől.
A bemenetet -5V és +5V között változtassa!
Magyarázza meg a látottakat!
Hasonlítsa össze az eredményt azzal, hogy ha a MC3302-es erősítő segítségével építi fel az erősítőt!

## Slide 14: 2. feladat – Szintkonverzió
±5V → 0…2,5 V (fordított)
±0,1V → 0…2,5 V (fordított)
±5V → 0…2,5 V (egyenes)
Mindegyik feladat esetén:
Számolja ki a megfelelő alkatrészértékeket!
Szimulátoron ellenőrizze az eredményt!
Rakja össze a kapcsolást!
Mérje ki az DC átviteli függvényét!
Megjegyzés: a MA-DAQ kimenete nincs kalibrálva

## Slide 15: Jegyzőkönyv
A sablon jegyzőkönyvet kell kitölteni
Beadási határidő: az óra végén (1 óra 30-kor) Szükség esetén a munkát lehet folytatni a következő alkalommal, de a jegyzőkönyvet ebben az esetben is el kell küldeni.

## Slide 16: Jegyzőkönyv
E-mail:
  mingesz@inf.u-szeged.hu
pdf formátum, Max 5 MB, + mellékletek zip-ben
Fájlnév: KissK.8.pdf (+ KissK.8.zip)
Levél tárgya: MSE 8 Szerda 12h
A jegyzőkönyv a saját munkát kell dokumentálja. Tilos:
  Valótlanságot állítani benne
  Más munkáját bemásolni