## Slide 1: Műszerelektronika
Műveleti erősítők sávszélessége

## Slide 2: Leltár – cKit
http://www.noise.inf.u-szeged.hu/Research/cefaic/c-kit.php
44 vezeték (apa-apa, apa-anya, anya-anya)
OPAM Board
  TL071
  MC33201

## Slide 3: Leltár – Eszközök, műszerek
Munkaterület
MA-DAQ
Multiméter
PicoScope 2206 A
BNC-tüskesor aljzat kábel

## Slide 4: Leltár - Alkatrészek
2x 1 kΩ
1,5 kΩ
2x 2 kΩ
2,4 kΩ
6,8 kΩ
2x 10 kΩ
2x 12 kΩ
24 kΩ
10x jumper
10 x színes jumper
2x 1 nF
2x 3,3 nF
4,7 nF
33 nF

## Slide 5: Feladatok megoldása
…pármunka…

## Slide 6: 1. feladat
Hasonlítsa össze a két panelen lévő erősítők legfontosabb paramétereit!
Az eredményeket foglalja jól átlátható táblázatba!

## Slide 7: 2. feladat
A TL 071 esetén milyen sávszélességet lehet elérni egyszeres erősítés esetén?
Legfeljebb mekkora amplitúdójú 1 MH-zes szinuszjelet tud torzítás nélkül megjelenni a kimeneten? Mik korlátozzák az elérhető amplitúdót?
A megoldásokat ellenőrizze szimulátorral és valódi méréssel!

## Slide 8: 3. feladat
Készítsen 10x erősítőt a TL071-et felhasználva! Legyen a tápfeszültség ±12 V!
Legfeljebb mekkora frekvenciáig használhatjuk az erősítőt:
  0,1 V-os bemenőjel esetén?
  0,8 V-os bemenőjel esetén?
A megoldásokat ellenőrizze szimulátorral és valódi méréssel!

## Slide 9: 4. feladat
Vizsgálja meg a kimenetet, ha a bemenetre egy 1 MHz-es négyszögjel van 1x és 10x erősítés esetén!
Magyarázza meg a látottakat!
Az erősítő legyen TL071, a tápfeszültség pedig ±12 V!