## Slide 1: Virtuális Méréstechnika
Sub-VI és grafikonok
Makan Gergely, Vadai Gergely
v 5.0 2015.09.10.

## Slide 2: Formula Node

## Slide 3: Formula Node
C jellegű szintaxis
Megjegyzések:
Pontosvessző a sorok végén
Tizedespont használata
Nem használhatók komplex számok

## Slide 4: Expression Node
Egyetlen bemenet és egyetlen kimenet
Nem használhatók komplex számok

## Slide 5: Express formula

## Slide 6: MathScript Node
Komplex számok elérhetők
Szükséges: NI LabVIEW MathScript RT Module

## Slide 7: Sub-VI használata

## Slide 8: Sub-VI
Megfelel: alprogram, függvény
Bármelyik VI-ból készíthető sub-VI
  Megfelelő ikon kialakítása
  Connector pane: terminálok hozzáférhetősége
Megjegyzések:
  Nincs rekurzív hívás
  Több visszatérési érték is lehet

## Slide 9: Sub-VI
Icon
Connector pane
Vezeték eszközzel köthetők
be a terminálok

## Slide 10: Terminál elrendezés megváltoztatása

## Slide 11: sub-VI ikon szerkesztése

## Slide 12: Grafikonok használata

## Slide 13: Waveform Chart
Új adatok hozzáfűzése a grafikonhoz
Több adat hozzáfűzése: tömb
Egyszerre több grafikon megjelenítése: cluster használata

## Slide 14: Waveform Graph
Mintavételezett jelek megjelenítése
Több grafikon megjelenítése: 2D tömb

## Slide 15: Waveform Graph
Waveform: struktúra:
  1D kitérés adatok
  időbeli tulajdonságok (kezdőidő, mintavételi időköz)

## Slide 16: XY Graph
Jelek ábrázolása egymás függvényében

## Slide 17: XY Graph
Express XY segédVI használata XY grafikonon való megjelenítéshez (általában nem javasolt a használata)

## Slide 18: Segédeszközök

## Slide 19: Lineárisan növekvő jel előállítása

## Slide 20: Lineárisan növekvő jel előállítása

## Slide 21: Szinusz minta előállítása

## Slide 22: Szinusz minta előállítása

## Slide 23: Jegyzőkönyv készítése

## Slide 24: Mindenképp szükséges adatok

## Slide 25: Szöveges választ igénylő feladatok
Értelmes szöveg
Számolások részletezése
  Lehetőleg formázott képletekkel!

## Slide 26: Kód beillesztését igénylő feladatok
Előlap (Front Panel)
Diagram (Block Diagram)
Szükség esetén több kép is beilleszthető
  (Megfelelő képaláírással.)

## Slide 27: Rossz előlap és kép

## Slide 28: Jó előlap és kép
Megfelelően elrendezett előlap
Megfelelően elnevezett előlapi elemek
Alt+Print Scrn

## Slide 29: Rossz diagram és kép

## Slide 30: Jó diagram és kép
Következetesen elrendezett diagram
Csak a szükséges rész másolása

## Slide 31: Javítási útmutató
Tájékoztató jelleggel!

## Slide 32: Feladatok megoldása

## Slide 33: 1. feladat
Olyan sub-VI elkészítése, mely másodfokú egyenletet old meg, a megoldást pedig egy formula node segítségével számolja ki
Lépések:
  Megoldóképlet: formula node-ban
  Mentés
  Ikon szerkesztése
  Terminálok bekötése
  Felhasználás

## Slide 34: 1. feladat – példa blokk diagramra

## Slide 35: 1. feladat – példa előlapra

## Slide 36: 2. feladat
Készítsen olyan programot mely egy xy grafikonon megjeleníti a másodfokú függvényt, és kiszámolja a gyökeit!
Az egyenlet gyökeinek kiszámolására használja fel az első feladatban készített subVI-t!

## Slide 37: 2. feladat – Példa előlap

## Slide 38: Tippek az elkészítéshez

## Slide 39: 3. feladat
Lissajous-görbék rajzolása
A Lissajous-görbék időben változzanak, mint a régi scifik-ben!

## Slide 40: 3. feladat – Példa előlap

## Slide 41: Következő óra
Jegyzet anyaga (MAL.v2.5p.pdf) 27 – 29, 66 – 70 oldal
Vannak előzetesen megoldandó feladatok