## Slide 3
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért
teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között
nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
PARTNEREK:

## Slide 4: Bevezetés a LabVIEW használatába
Bevezetés

## Slide 5: Tűz és munkavédelem

## Slide 6: Tűzvédelem
Tilos:
  tűz és robbanásveszélyes anyagot behozni
  nyílt láng használata
  dohányozni
Tűzveszély:
  elektromos műszerek Használat előtt meggyőződni hibátlan állapotukról!

## Slide 7: Tűz esetén
Szólni
Tűzoltók hívása (105 / 112)
Központi rendészeti ügyelet hívása (+62 54-5863)
Áramtalanítás
Tűz oltása (poroltó)
  Elektromos tüzek esetén: áramütés veszélye
Menekülés

## Slide 8: Munkavédelem
Nem nyúl semmihez
Munkavégzésre alkalmas állapot
  (nem: betegség / tudatmódosítók)
Berendezések ismerete
  (használati útmutatók)
Működőképes a berendezés?
  Nem javít (csak villanyszerelő / villamos mérnök)
Földelés!

## Slide 9: Áramütés esetén
Áramkört megszakít (főkapcsoló)
Elsősegély (lélegeztetés, stabil oldalfektetés, ...)
Szólni
Mentők hívása (104 / 112)
24 órás megfigyelés korházban
  Szívritmuszavarok → halál
  Szövetsérülés → vérrög → halál

## Slide 10: Laborrend
Csak az dolgozhat a laborban, aki ismeri a tűz és munkavédelmi szabályzatot, valamint a laborrendet, és ezt aláírásával igazolta is
Felelősségvállalás a használt eszközökért
Tilos enni/inni
Óra végén mindent a helyére kell pakolni
Számítógép
  Csak engedéllyel szabad bármit telepíteni, átállítani
  Óra végén: mindent visszaállítani eredeti állapotába (saját fájlok törlése)

## Slide 11: Tájékoztató

## Slide 12: Bevezetés a LabVIEW használatába
Április 10. és 17.
Bevezetés a LabVIEW használatába
SubVI készítése
Grafikonok használata
Szöveges adatfájlok írása és olvasása
Egyenes illesztése
Nemlineáris illesztés

## Slide 13: NI adatgyűjtők programozása
Április 24. és május 8.
DAQmx műszerek kezelésének alapjai
(Kisebb elektronikai áramkörök összeszerelése)

## Slide 14: cRIO rendszerek programozása
Május 22. és 29.
cRIO platform programozása
(Kisebb elektronikai áramkörök összeszerelése)

## Slide 15: A LabVIEW fejlesztőkörnyezet

## Slide 16: Példa GUI

## Slide 17: Példa kód

## Slide 18: A LabVIEW környezet
Fejlesztő: National Instruments http://www.ni.com/labview/
Oktatóanyagok http://www.ni.com/gettingstarted/labviewbasics/ http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-3220 http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-3221

## Slide 19: Miért LabVIEW?
Könnyű megtanulni és használni
  Bárki megtanulhatja, nem szükség programozónak lenni
  Tudósokra és mérnökökre optimalizálva
  Vizuális dizájn, egyszerű vizualizáció
Gyors fejlesztés
  Produktivitás növelése
  Költségek csökkentése

## Slide 20: Miért pont a LabVIEW?
Teljes funkcionalitás
  Beépített analízis funkciók
  Jelanalízis és matematika
  Számos beépített kommunikációs protokoll
  Többszálú végrehajtás, eseményvezérlés, objektumok, ...
  Számos platform programozható egy nyelven keresztül (PC, beágyazott rendszerek, valós idejű rendszerek, FPGA, mikrovezérlők)

## Slide 21: Miért pont a LabVIEW?
Ipari szabvány
  Rengeteg kompatibilis hardver
Tipikus felhasználások
  Mérés, adatgyűjtés, adatok elemzése
  Ipari vezérlés
  Egyedi rendszerek, prototípusok fejlesztése
  Komplex tudományos mérőrendszerek vezérlése (Big Physics)
  Oktatás

## Slide 22: Hátrányok
Nem nyílt szabvány
Magas ár
Futtatókörnyezet szükséges a LabVIEW programok végrehajtásához
Bonyolultabb kódok esetén: oda kell figyelni a karbantarthatóság érdekében

## Slide 23: Spagetti VI

## Slide 24: A LabVIEW programozás alapjai

## Slide 25: Kezdőablak

## Slide 26: Virtual Instrument – VI

## Slide 27: Projektek

## Slide 28: Eszköztárak

## Slide 29: Controls palette
Előlapi elemek
Numeric input / output
Boolean: nyomógomb, LED
String bemenet/ kimenet
Grafikonok
…

## Slide 30: Functions palette
Block diagram elemei
Programozási struktúrák
Tömbműveletek
Numerikus operátorok
Boolean, String
Összehasonlítás…

## Slide 31: Context help
A kurzor alatt lévő elem rövid sugúja
Aktiválás: CTRL+H

## Slide 32: Tools palette
Alapbeállítás: automatic tool selection (ajánlott)
Leggyakrabban használt:
Manipulate
Select and edit
Modify text
Create wire

## Slide 33: Adattípusok
Numeric:
  Egész, lebegőpontos, komplex, fixpontos
Boolean
String and fájl útvonal
Referencia
Objektumok
Tömbök
Clusterek (struktúrák)

## Slide 34: Numerikus adattípusok

## Slide 35: Numerikus típus megváltoztatása

## Slide 36: Numerikus paletta

## Slide 37: További funkciók: Mathematics

## Slide 38: While Loop
int i = 0;
int stop = 0;
do {
// Some code
i++;
} while (!stop);

## Slide 39: For Loop
int i;
int N = count;
for (i = 0; i < N; i++) {
// Some Code
}

## Slide 40: While Loop
int i;
int N = count;
int stop = 0;
for (i = 0 ; i < N; i++) {
//Some code
if (stop) {
break;
}
}

## Slide 41: Előző iteráció: Feedback node
int i;
int N = count;
int x = 0;
for (ind i = 0; i < N; i++) {
x = x + i;
}

## Slide 42: Hasonló opció: Shift register
int i;
int N = count;
int x = 0;
for (ind i = 0; i < N; i++) {
x = x + i;
}

## Slide 43: Adatvezérelt programozás
Párhuzamos végrehajtás
Egy csomópont akkor hajtódik végre, amikor az összes bemenet a rendelkezésre áll
A csomópont akkor adja vissza a végeredményt, amikor befejezte a futást
A végrehajtást az adatok vezetékeken történő áramlása határozza meg

## Slide 44: Adatvezérelt programozás: példa

## Slide 45: Sekvencia

## Slide 46: Lokális változók
Előlapi elemek elérése tetszőleges helyen
Bemeneti és kimeneti változók írása és olvasása

## Slide 47: Formula Node

## Slide 48: Formula Node
C jellegű szintaxis
Megjegyzés:
Sorok végén mindig pontosvessző ;
Tizedespont
Nincsenek komplex számok

## Slide 49: Expression node
Egyetlen bemenet és kimenet
Nincsenek komplex számok

## Slide 50: Express formula

## Slide 51: MathScript Node
Komplex számok
Szükséges: NI LabVIEW MathScript RT Module

## Slide 52: Sub-VI

## Slide 53: Sub-VI
Megfelel: szubrutin, függvényhívás
Bármely VI lehet sub-VI
  Ikon szerkesztése
  Connector pane konfigurálása
Megjegyzés:
Nincs rekurzív hívás
Egyszerre több visszatérési érték

## Slide 54: Sub-VI
Ikon
Connector pane
Terminálok bekötése: vezeték eszköz

## Slide 55: Terminálok számának módosítása

## Slide 56: Sub-VI ikon szerkesztése

## Slide 57: Grafikonok használata

## Slide 58: Waveform Chart
Egy-egy új adat hozzáfűzése a grafikon végére
Több adat: tömb használata
Több grafikon: cluster használata

## Slide 59: Waveform Graph
Egyszerre megjeleníti az összes adatot
Több grafikon: 2D tömb használata

## Slide 60: Waveform Graph
Waveform: tartalmazza a kitéréseket egy 1D tömbben valamint a t0 és dt paramétereket

## Slide 61: XY Graph
Y megjelenítése az X függvényében

## Slide 62: XY Graph
Express segédfüggvény használata (általában nem ajánlott)

## Slide 63: Eszközök

## Slide 64: Linear Pattern

## Slide 65: Linear Pattern

## Slide 66: Sinusoidal pattern

## Slide 67: Sinusoidal pattern

## Slide 68: Feladatok

## Slide 69: 1. Két komplex szám összege

## Slide 70: 2. Másodfokú egyenlet

## Slide 71: 3. N faktoriális

## Slide 72: 4. Brown mozgás
while(!stop)
{
xi = xi+2*random()-1;
waitms(50);
}

## Slide 73: 5. Jelzőlámpa

## Slide 74: Tippek
Jelzőlámpa létrehozása az előlapon, színek beállítása
Végtelen ciklus
Konstansok létrehozása (Helyi menü / Create / Constant)
Lokális változók létrehozása LED-enként
Egy frame elkészítése után, tartalmának másolása: Drag-and-drop + CTRL

## Slide 75: 6. Sub-VI készítése
Készítsen olyan sub-VI-t, mely kiszámolja a másodfokú egyenlet gyökeit. Használjon formula node-ot!
Steps:
  Equation using formula node
  Edit Icon
  Connect terminals to Connector Pane
  Save
  Use the sub-VI (Functions Palette / Select VI…)

## Slide 76: Lépések
Képlet formula node-ban
Ikon szerkesztése
Előlapi elemek bekötése a Connector Pane-ba
Mentés
Sub-VI felhasználása (Functions Palette / Select VI…)

## Slide 77: 7. Egyenlet megjelenítése
Készítsen olyan programot, mely a fenti egyenletet megjeleníti és kiszámolja az egyenlet gyökeit!
A gyökök kiszámolásához használja az előző sub-VI-t!

## Slide 78: Várt eredmény

## Slide 79: Tippek és megoldások

## Slide 80: 6. Block diagram

## Slide 81: 6. Front Panel

## Slide 82: 7. Tippek